ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности в жилых помещениях многоквартирных домов.

I. Общие положения.

- Обеспечение пожарной безопасности мест общего пользования жилых зданий возлагается на управляющую   компанию.

- Ответственность за состояние пожарной безопасности и соблюдение Правил пожарной безопасности в жилых помещениях дома несут собственники и наниматели жилых помещений.

II. Права и обязанности.

- Руководители участков, ответственные за эксплуатацию зданий ОБЯЗАНЫ:

- назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность и соблюдение требований Правил пожарной безопасности в местах общего пользования жилых домов;

- периодически проверять состояние пожарной безопасности мест общего пользования, состояние противопожарных средств защиты, контролировать содержание в надлежащем виде путей эвакуации;

- не допускать самовольного сооружения временных строений, установки автогаражей, организации стоянки автомобилей в противопожарных разрывах, на внутридомовых проездах;

- обеспечить разработку плана эвакуации людей и инструкций по пожарной безопасности и действий людей на случай возникновения пожара;

- организовывать проведение не реже 1 раза в год практических тренировок с гражданами по отработке плана эвакуации и действий жильцов на случай пожара, порядка вызова пожарной охраны, оповещения и эвакуации людей из здания, умения пользоваться средствами пожаротушения.

2. Руководители участков, ответственные за состояние пожарной безопасности мест общего пользования, имеют ПРАВО:

- требовать от собственников и нанимателей жилых помещений соблюдения Правил пожарной безопасности;

- выдавать собственникам и нанимателям, не соблюдающим Правила пожарной безопасности и не соблюдающим правила проживания в жилых домах, предписания и уведомления  о нарушении Правил и устранения нарушений, возникших по их вине;

- подавать на жильцов, не соблюдающих и нарушающих Правила пожарной безопасности, материалы в Администрацию МО ГО «Долинский»  о привлечении нарушителей к административной ответственности;

- ликвидировать самовольно установленные собственниками постройки на территории домовладения, разбирать самовольно установленные перегородки в местах общего пользования, мешающие эвакуации людей, закрывающие доступ к обслуживаемому оборудованию мест общего пользования;

- удалять любую электропроводку, выполненную собственниками с нарушением Правил устройства  электроустановок и без согласования с Управляющей компанией, удалять установленные на путях эвакуации различные бытовые предметы.

3. Собственники и наниматели жилых помещений ОБЯЗАНЫ:

- не допускать действий, могущих привести к возникновению пожара и созданию угрозы для жизни и здоровья людей, находящихся в зданиях и помещениях;

- в случае возникновения пожара или загорания принять меры к вызову пожарной охраны;

- не загромождать лестницы, коридоры мест общего пользования и подходы к средствам пожаротушения;

- не устраивать самовольно и без согласования с Управляющей компанией в местах общего пользования перегородки, строения, решетки, мешающие эвакуации людей, закрывающие доступ к оборудованию мест общего пользования, в том числе к средствам пожаротушения;

- содержать в исправном состоянии внутриквартирную электропроводку, электронагревательные приборы и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации;

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении отделочных внутриквартирных работ с применением лаков и красок, проведении огневых работ в квартирах;

- не курить и не разводить открытый огонь в квартирах и местах общего пользования;

- следить за сохранностью и самим не допускать варварских действий по отношению к противопожарным средствам защиты зданий;

- следить за закрытием подвалов, техподполий, чердаков и не допускать действий по вскрытию их кем-либо;

- соблюдать в зданиях повышенной этажности установленный противопожарный режим (не забивать наглухо эвакуационные двери и люки на балконах и лоджиях, содержать в исправном состоянии устройства, входящие в систему противодымной защиты здания);

4. Собственники и наниматели жилых помещений имеют ПРАВО:

- обращаться с заявлениями на участки, в Управляющую компанию и требовать  устранения нарушений Правил пожарной безопасности в местах общего пользования жилых домов;

- обращаться в Государственный пожарный надзор по поводу нарушений Правил пожарной безопасности в местах общего пользования жилых домов другими собственниками и нанимателями жилых помещений.

III. Действия в случае пожара.

- При возникновении пожара действия руководства участков, старших по подъездам, домам и самих собственников должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуации людей.

- При обнаружении пожара необходимо:

- немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану с указанием точного адреса, места возникновения  пожара, возможных путей подъезда, прохода, наличии в здании людей;

- до прибытия пожарной команды принять меры к эвакуации людей (особенно пожилых, больных, детей) и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения, в том числе подручными средствами.

3.   Во время пожара необходимо воздерживаться от открытия окон, дверей, а также не разбивать стекла. Покидая помещение или здание, надо закрыть за собой все двери и окна, так как приток свежего воздуха (сквозняк) способствует быстрому распространению огня.

4.   Покидая помещения надо постараться взять с собой документы.